COMPARATIVA CICLOS TEÓRICOS TERMODINÁMICOS MEP, MEC Y MEC LENTO

Capítulo 2. Ciclo Termodinámico Teórico de un MEC

Los puntos 1 y 2 coinciden con el diagrama del MEP.

En el punto 1, las variables de presión y temperatura coinciden con las condiciones ambientales y el volumen es el mismo que el calculado para el ciclo termodinámico anterior. Y en el punto 2 los valores de presión, temperatura y volumen coinciden con los calculados para el ciclo del MEP.

Para este ciclo, la presión en la combustión está limitada a 70 bar.

Para los puntos 3, 3A y 4 será necesario el cálculo de los nuevos parámetros que definen los procesos termodinámicos.

Punto 1. El pistón se encuentra en el PMI, preparado para realizar la carrera de compresión, y en dicho instante, los valores de presión y temperatura son los siguientes:

Según la ecuación de Clapeyron o de los gases perfectos aplicada en el punto 1, se obtiene:

Los valores de presión, temperatura y volumen específicos para el punto 1 quedan de la siguiente forma.

| P1 | 1bar |
| --- | --- |
| T1 | 30ºC |
| V1 | 0.87m3/Kg |

Punto 2. El pistón ha realizado la carrera de compresión, desplazándose desde el PMI, hasta el PMS. Durante este proceso no se cede calor a las paredes el cilindro, por tanto se considera un proceso adiabático.

Haciendo uso de la ecuación que rige los procesos adiabáticos entre los puntos 1 y 2, se obtiene la presión, al final de la compresión.

Relación termodinámica de calores específicos

Calor específico del aire

como gas ideal, a presión constante.

Calor específico del aire

como gas ideal, a volumen constante.

Observando la ecuación de las adiabáticas, para poder obtener , es necesario conocer antes .

Aplicamos ahora la ecuación de las adiabáticas y despejamos :

Para obtener la temperatura, se aplica la ecuación de los gases perfectos en el punto 2 y se despeja

Los parámetros termodinámicos al final de la compresión son los siguientes:

| P2 | 28.88bar |
| --- | --- |
| T2 | 522.5ºC |
| V2 | 0.079m3/Kg |

Punto 3. El pistón se encuentra en el PMS y se ha realizado parte de la combustión a volumen constante. El aporte de calor tiene lugar mediante un proceso isócoro 2-3.

Del punto 3, conocemos su presión, ya que como se observa en el diagrama, la presión máxima del ciclo se alcanza en este punto y debe ser 70 bares. El volumen del punto 3 coincide con el volumen del punto 2.

Utilizando la ecuación de los gases perfectos, se obtiene la temperatura en el punto 3.

| P3 | 70bar |
| --- | --- |
| T3 | 1655ºC |
| V3 | 0.079m3/Kg |

Punto 3A. El pistón comienza su descenso, realizando el final de la combustión a presión constante. El aporte de calor tiene lugar mediante un proceso isóbaro 3-3A.

Del punto 3A, conocemos su presión, ya que como se observa en el diagrama, es la misma que el punto 3.

Para obtener la temperatura y el volumen en el punto 3A, hacemos uso del balance de calor aportado al ciclo. Dicho calor se aporta entre 2 y 3A. Los procesos 1-2 y 3A-4 son adiabáticos y el proceso 4-1 representa el calor cedido al foco frío.

El calor aportado al ciclo es dato del problema, por lo que si Cv es el calor específico a volumen constante, y Cp es el calor específico a presión constante, se tiene que:

Calor aportado a volumen constante

Calor aportado a presión constante

Calor total aportado al ciclo

Se despeja T3A

Conocidas la presión y temperatura, aplicamos la ecuación de los gases perfectos y se obtiene el volumen específico en dicho punto.

Se despeja el volumen

Los parámetros termodinámicos al final de la combustión son los siguientes:

| P3A | 70bar |
| --- | --- |
| T3A | 3047.5ºC |
| V3A | 0.136m3/Kg |

Punto 4. Se ha producido la carrera de expansión o trabajo durante el proceso 3A-4, considerado adiabático porque no existe cesión de calor. El pistón se encuentra en el PMI a una presión superior a la atmosférica.

Del punto 4 se puede deducir rapidamente su volumen, ya que debe coincidir con el volumen del punto 1. El resto de parámetros, como son la presión y temperatura, se resuelven mediante la ecuación de las adiabáticas y la ecuación de Clapeyron o de los gases perfectos respectivamente.

Para calcular las coordenadas del punto 4, tenemos dos datos, la evolución 3A-4 que es adiabática, por la propia definición del ciclo y el volumen , así pues;

Haciendo uso de la ecuación en el proceso adiabático 3A-4, se obtiene la presión en el punto 4.

Con la ecuación de los gases perfectos aplicada en el punto 4, se obtiene la temperatura;

Se despeja la temperatura;

Las coordenadas del punto cuatro son las siguientes:

| P4 | 5.195bar |
| --- | --- |
| T4 | 1301ºC |
| V4 | 0.87m3/Kg |

En la siguiente figura se observa el ciclo completo de un MEC lento, así como los procesos de aporte y cesión de calor.

Una vez obtenidos los valores de presión, temperatura y volumen específico, en cada uno de los puntos del ciclo y conociendo el calor aportado por el combustible (que es un dato), se puede aplicar el primer principio de la termodinámica, para obtener el trabajo específico;

Trabajo específico

Calor aportado

Calor cedido

El calor aportado es un dato;

Se calcula ahora el calor cedido en el escape;

El trabajo específico resultante es;

El rendimiento termodinámico es;

Resultados obtenidos para el ciclo teórico de un MEC

| MEC | 1 | 2 | 3 | 3A | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(bar) | 1 | 28.88 | 70 | 70 | 5.195 |
| T(K) | 303 | 795.48 | 1928 | 3047.5 | 1574.16 |
| V(m3/Kg) | 0.87 | 0.079 | 0.079 | 0.136 | 0.87 |
| η=0.588 |