Autor: DANIEL GRANDA NAVARRO

DESABOLLADO POR VARILLAS:

INTRODUCCION:

- Se trata de  reparar abolladuras  que han sido causadas por granizo, piedras... y que no han dañado la superficie de la pintura.

- Se ha de ser muy paciente.

1) QUE NECESITAMOS:

- Diferentes varillas normalmente de acero inoxidable (con diferentes formas, puntas, diámetros y espesores, que son fabricadas normalmente según la tarea que vamos a realizar, ya que el coche esta lleno de numerosos huecos, zonas  de difícil acceso, curvas…

- Tenemos que tener un punto de apoyo siempre para poder hacer palanca, este también lo podemos dar nosotros con nuestras manos o fabricando un pequeño soporte (Ej.: un aro metálico consistente al que le soldamos un gancho para poder cogerlo de algún punto o hueco del vehiculo)

- Luz fluorescente.

- Caballete de apoyo para la pieza

COMO LOCALIZAR LAS PEQUEÑAS ABOLLADURAS Y REPARARLAS

En primer lugar tenemos que poner la pieza paralela al foco fluorescente y mover la vista hasta que la luz del foco fluorescente coincida con el golpe de granizo o gravilla. En ese caso el efecto que veremos reflejado encima de la pieza será así:

Cuando nosotros metemos la varilla por debajo  y hacemos presión  sobre la abolladura de la chapa aparece otro efecto en la deformación con la luz que es así:

Esto significa que estamos aplicando presión en el punto exacto donde aparecen los dos picos unidos. Si nos cae la bolladura sobre un refuerzo tenemos que meter las varillas por algún hueco del refuerzo o despegar este.

El orden para sacar la abolladura será la siguiente:

En el caso que nos pasemos sacando la pequeña abolladura, y esta se nos quede sacada hacia fuera en exceso, con un puntero de teflón, nylon o material similar (material que no marque ni estire la chapa) golpearemos suavemente hacia adentro.

Cuando la abolladura esta totalmente reparada, no observaremos efecto alguno sobre la superficie donde esta se encontraba.

METODO ZIG-ZAG DE BOLA:

- Se trata de reparar abolladuras que han sido causadas por granizo, piedras... y que no han dañado la superficie de la pintura.

- Este método función mas rápido, para aquellas personas que no tienen tanta práctica.

- Este método solo lo podemos utilizar en algunas zonas, pues es difícil introducirlo en algunos lugares.

QUE NECESITAMOS:

- Varillas normalmente de acero inoxidable con bola de acero soldada en la 		punta. Estas suelen ser muy consistentes y de muy diversas formas.

- Tenemos que tener un punto de apoyo siempre para poder hacer palanca, este también lo podemos dar nosotros con nuestras manos o   fabricando un pequeño soporte (Ej.: un aro metálico consistente al que le soldamos un gancho para poder cogerlo de algún punto o hueco del vehículo)

- Luz fluorescente.

- Caballete de apoyo para la pieza

COMO LOCALIZAR LAS PEQUEÑAS ABOLLADURAS Y REPARARLAS

En primer lugar tenemos que poner la pieza paralela al foco fluorescente y mover la vista hasta que la luz del foco fluorescente coincida con el golpe de granizo o gravilla.  En ese caso el efecto que veremos reflejado encima de la pieza será así:

Cuando nosotros metemos la varilla por debajo  y hacemos presión  sobre la abolladura de la chapa aparece otro efecto en la deformación con la luz que es así:

Esto significa que estamos aplicando presión en el punto exacto donde aparecen los dos picos unidos. Si nos cae la bolladura sobre un refuerzo tenemos que meter las varillas por algún hueco del refuerzo o despegar este.

Para este método tenemos que realizar un zig-zag como nos muestra el dibujo siguiente, para desabollar en esta pequeña reparación.