Notas para el desarrollo de las distintas prácticas.

# Función de los colores:

Para el seguimiento del esquema un esquema eléctrico es aconsejable empezar pintando el cableado, de forma que de una forma rápida y directa podamos identificar cual es su función dentro del sistema o esquema que estamos siguiendo o verificando. Con la práctica y el tiempo veremos que este paso ya no es necesario.

El empleo de colores que se ofrece a continuación es orientativo, por lo que podemos efectuar las modificaciones que consideremos oportunas para adaptarlo a nuestro gusto. Cualquier coincidencia con el color del propio cable a seguir será simplemente eso, una coincidencia, dado que el código de colores de cables es propio de cada marca. Así, según la marca del vehículo podemos encontrar que un cable de masa o negativo puede ser de color negro, marrón, amarillo-verde o blanco, por ejemplo.

| Color | Forma del trazo | Función |
| --- | --- | --- |
|  | Continuo | Positivo batería (+30) |
|  |  | Negativo o masa (-31) |
|  |  | Positivo de valor inferior a tensión batería (positivo después mandos) |
|  |  | Auxiliar (otras utilidades) |
|  | Discontinuo | Positivo después de contacto (+15) |
|  |  | Negativo después mando |
|  |  | Cables de accionamiento elementos con doble polaridad (según accionamiento) |
|  |  | Auxiliar (otras utilidades) |

# DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS:

Los pasos a seguir para la realización de las distintas prácticas en el aula taller será el siguiente:

- En primer lugar identificar el vehículo, interpretando y siguiendo para cada caso la información técnica de que disponemos:

Marca.

Modelo.

Versión:

Modelo

    - Buscar en generalidades (ver identificación del vehículo).

    - Nº de bastidor (VIN – Vehicule Identification Number).

Motorización.

    - Buscar identificación del motor.

- Buscar el esquema de principio correspondiente al circuito en cuestión. No olvidar las posibles variaciones según el equipamiento del vehículo en cuestión.

No confundir los esquemas de principio con los de implantación

(ubicación de elementos sobre el vehículo).

- Seguimiento e interpretación del esquema de principio.

- Definir la comprobación que vamos a realizar sobre el esquema en cuestión.

Continuidad, resistencia, valor de tensión, caída de tensión, intensidad de consumo, impulso, oscilograma, etc...

- Determinar elemento o aparato de medida que emplearemos en la comprobación.

- Localizar en el esquema de implantación el punto concreto del vehículo e instalación eléctrica del mismo en que vamos a realizar la comprobación (localizando conectores, cables, distintos elementos implicados en el circuito, etc.).

- Determinar las distintas condiciones de medida (por ejemplo contacto puesto o no).

- Por último realizaremos la comprobación y determinaremos su correspondencia con el valor teórico determinado.