Práctica

Introducción

Un mecanismo de aislar redes mejorando con ello el rendimiento y la seguridad es la creación de vlans. Aunque puede ser un concepto algo avanzado, creemos que es interesante incluir al menos el conocimiento de los alumnos sobre esta facilidad, complementando con una configuración básica del mismo.

Actividad

Una VLAN (acrónimo de Virtual LAN, ‘red de área local virtual’) es un método de crear redes lógicamente independientes dentro de una misma red física. Varias VLANs pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física. Son útiles para reducir el tamaño del Dominio de difusión y ayudan en la administración de la red separando segmentos lógicos de una red de área local (como departamentos de una empresa) que no deberían intercambiar datos usando la red local (aunque podrían hacerlo a través de un enrutador o un switch capa 3 y 4).

Las ventajas que nos pueden aportar las VLANs son entre otras:

• Proporcionan una segmentación de la red flexible (escalabilidad).

• Es muy fácil cambiar y mover dispositivos en la red (mejor gestión de

recursos)

• Facilidad de encontrar y aislar averías

• Proporcionan seguridad extra (los dispositivos sólo pueden comunicarse

directamente con otros dispositivos que están en la misma VLAN)

• Control de tráfico de broadcast

• Separación de protocolos

Una 'VLAN' consiste en una red de ordenadores que se comportan como si estuviesen conectados al mismo conmutador, aunque pueden estar en realidad conectados físicamente a diferentes segmentos de una red de área local. Los administradores de red configuran las VLANs mediante software en lugar de hardware, lo que las hace extremadamente flexibles. Una de las mayores ventajas de las VLANs surge cuando se traslada físicamente algún ordenador a otra ubicación: puede permanecer en la misma VLAN sin necesidad de cambiar la configuración IP de la máquina.

### Protocolos y diseño

Los primeros diseñadores de redes enfrentaron el problema del tamaño de los dominios de colision (Hubs) esto se logró controlar a través de la introducción de los conmutadores pero a su vez se introdujo el problema del aumento del tamaño de los dominios de difusión y una de las formas más eficientes para manejarlo fue la introducción de las VLANs. Las VLANs también pueden servir para restringir el acceso a recursos de red con independencia de la topología física de ésta, si bien la robustez de este método es discutible al ser el salto de VLAN (VLAN hopping) un método común de evitar tales medidas de seguridad.

Las VLANs funcionan en el nivel 2 (enlace de datos) del modelo OSI. Sin embargo, los administradores suelen configurar las VLANs como correspondencia directa de una red o subred IP, lo que les da apariencia de funcionar en el nivel 3 (red).

En el contexto de las VLANs, el término trunk (‘troncal’) designa una conexión de red que transporta múltiples VLANs identificadas por etiquetas (o tags) insertadas en sus paquetes. Dichos trunks deben operar entre tagged ports (‘puertos etiquetados’) de dispositivos con soporte de VLANs, por lo que a menudo son enlaces conmutador a conmutador o conmutador a enrutador más que enlaces a nodos. (Para mayor confusión, el término trunk también se usa para lo que Cisco denomina «canales»; véase agregado de enlaces). Un enrutador (conmutador de nivel 3) funciona como columna vertebral para el tráfico de red transmitido entre diferentes VLANs.

En los dispositivos Cisco, VTP (VLAN Trunking Protocol) permite definir dominios de VLAN, lo que facilita las tareas administrativas. VTP (Cisco) también permite «podar», lo que significa dirigir tráfico VLAN específico sólo a los conmutadores que tienen puertos en la VLAN destino.

### Ejemplo de definición de VLAN

Imaginemos que en nuestra empresa tenemos una LAN corporativa con un rango de direcciones IP tipo 172.16.1.XXX. Se da el caso de que tenemos asignadas las casi 255 direcciones que como máximo nos permite el mismo y además notamos cierta saturación en la red. Una fácil solución a este problema sería crear unas cuantas VLAN por medio de un switch o conmutador de nivel 3.

Podemos asignar una VLAN a cada departamento de la empresa, así también controlamos que cada uno sea independiente (o no) del resto:

VLAN1: Contabilidad. Direcciones 172.16.2.XXX

VLAN2: Compras. Direcciones 172.16.3.XXX

VLAN3: Distribución. Direcciones 172.16.4.XXX

etc.

De esta forma liberamos direcciones de nuestra red origen 172.16.1.XXX pasándolas a las distintas VLAN que hemos creado. Gracias al switch de nivel 3 podremos gestionar la visibilidad entre las distintas VLAN y notaremos una mejora en el rendimiento de la red ya que las difusiones o broadcast de cada VLAN sólo llegarán a los equipos conectados a la misma.

### Gestión de la pertenencia a una VLAN

Las dos aproximaciones más habituales para la asignación de miembros de una VLAN son las siguientes: VLANes estáticas y VLANes dinámicas

Las VLANes estáticas también se denominan VLANes basadas en el puerto. Las asignaciones en una VLAN estática se crean mediante la asignación de los puertos de un switch o conmutador a dicha VLAN. Cuando un dispositivo entra en la red, automáticamente asume su pertenencia a la VLAN a la que ha sido asignado el puerto. Si el usuario cambia de puerto de entrada y necesita acceder a la misma VLAN, el administrador de la red debe cambiar manualmente la asignación a la VLAN del nuevo puerto de conexión en el switch.

En las VLANes dinámicas, la asignación se realiza mediante paquetes de software tales como el CiscoWorks 2000. Con el VMPS (acrónimo en inglés de VLAN Policy Server o Servidor de Directivas de la VLAN), el administrador de la red puede asignar los puertos que pertenecen a una VLAN de manera automática basándose en información tal como la dirección MAC del dispositivo que se conecta al puerto o el nombre de usuario utilizado para acceder al dispositivo. En este procedimiento, el dispositivo que accede a la red, hace una consulta a la base de datos de miembros de la VLAN. Se puede consultar el software FreeNAC para ver un ejemplo de implementación de un servidor VMPS.

### VLAN basadas en el puerto de conexión

Con las VLANes con pertenencia basada en el puerto de conexión del switch, el puerto asignado a la VLAN es independiente del usuario o dispositivo conectado en el puerto. Esto significa que todos los usuarios que se conectan al puerto serán miembros de la misma VLAN. Habitualmente es el administrador de la red el que realiza las asignaciones a la VLAN. Después de que un puerto ha sido asignado a una VLAN, a través de ese puerto no se puede enviar ni recibir datos desde dispositivos incluidos en otra VLAN sin la intervención de algún dispositivo de capa 3.

El dispositivo que se conecta a un puerto, posiblemente no tenga conocimiento de la existencia de la VLAN a la que pertenece dicho puerto. El dispositivo simplemente sabe que es miembro de una sub-red y que puede ser capaz de hablar con otros miembros de la sub-red simplemente enviando información al segmento cableado. El switch es responsable de identificar que la información viene de una VLAN determinada y de asegurarse de que esa información llega a todos los demás miembros de la VLAN. El switch también se asegura de que el resto de puertos que no están en dicha VLAN no reciben dicha información.

Este planteamiento es sencillo, rápido y fácil de administrar, dado que no hay complejas tablas en las que mirar para configurar la segmentación de la VLAN. Si la asociación de puerto-a-VLAN se hace con un ASIC (acrónimo en inglés de Application-Specific Integrated Circuit o Circuito integrado para una aplicación específica), el rendimiento es muy bueno. Un ASIC permite el mapeo de puerto-a-VLAN sea hecho a nivel hardware.

### Práctica

En la práctica lo que se hará es contando con 3 switches y con varios pc’s, intentar reproducir este escenario:

Objetivos de aprendizaje

Al completar esta práctica de laboratorio podrá:

 Cablear una red según el diagrama de topología

 Borrar la configuración inicial y volver a cargar un switch al estado predeterminado

 Realizar las tareas de configuración básicas en un switch

 Crear las VLAN

 Asignar puertos de switch a una VLAN

 Agregar, mover y cambiar puertos

 Verificar la configuración de la VLAN

 Habilitar el enlace troncal en conexiones entre switches

 Verificar la configuración de enlace troncal

 Guardar la configuración de la VLAN

Tareas

Tarea 1: Preparar la red

Paso 1: Cablear una red de manera similar al diagrama de topología.

Paso 2: Borrar configuraciones existentes en los switches e inicializar todos los puertos en estado desactivado.

Tarea 2: Realizar las configuraciones básicas del switch

Paso 1: Configurar los switches de acuerdo con la siguiente guía.

Paso 2: Volver a habilitar los puertos de usuario en S2 y S3.

Tarea 3: Configurar y activar las interfaces Ethernet

Paso 1: Configurar las PC.

Tarea 4: Configurar las VLAN en el switch

Paso 1: Crear las VLAN en el switch S1.

Paso 2: Verificar que las VLAN estén creadas en S1.

Paso 3: Configurar y asignar un nombre a las VLAN en los switches S2 y S3.

Paso 4: Asignar puertos de switch a las VLAN en S2 y S3.

Paso 5: Determinar qué puertos se han agregado.

Paso 6: Asignar la VLAN de administración.

Paso 7: Configurar los enlaces troncales y la VLAN nativa para los puertos de enlace troncales en todos los switches.

Paso 7: Verificar que los switches se puedan comunicar.

Paso 8: Hacer ping a varios hosts desde la PC2.

Paso 9: Ubicar la PC1 en la misma VLAN que la PC2.

Paso 10: Cambiar la drección IP y la red en PC1.

Tarea 7: Documentar las configuraciones de los switches

Para más información sobre los pasos:

http://www.josesen.com.ar/ccnapresentaciones/exploration-3/laboratorios/ESwitching_Lab_3_5_1.pdf