IMPRIMACIONES

Capa de fondo que se aplica a un soporte o superficie para después poder pintar sobre ella.

IMPRIMACIONES BASICAS PARA HIERRO

El metal es un material muy empleado en la construcción tanto en interiores como en exteriores, pero son varios los agentes externos que inciden negativamente sobre el.

Los metales se oxidan en presencia de oxígeno, y cambian de aspecto.

El hierro es un metal que se oxida fácilmente por la acción de la humedad, formándose poco a poco una película de óxido hidratado que lo debilita. En las zonas marítimas también es fácil la oxidación, debido al aire iodado y las emanaciones salinas, que también lo atacan oxidándolo. La forma mas común de proteger los metales de la oxidación es recubriéndolos con pinturas.

Principales imprimaciones básicas para el hierro.

Minio de hierro       Color

- Imprimación antioxidante, a base de minio de hierro y resinas con gran poder de humectación, lo que le permite adherirse a fondos sin preparación.

Minio de plomo        Color

- Imprimación anticorrosiva a base de minio de plomo y resinas sintéticas.

Su gran capacidad de humectación la confiere una excelente adherencia

incluso en superficies insuficientemente preparadas.

Imprimación sintética     Colores

- Imprimación antioxidante sintética mate de secaje rápido.

Indicada como imprimación de taller de uso general para hierro y acero en ambientes moderados donde se precisen períodos de repintados especialmente cortos. Para estructuras metálicas, maquinaria, tuberías, exterior de depósitos elementos de cerrajería.